## Slide 1: Gliederung Kapitel 2 – Partitionierung
2.1 Einführung
2.2 Begriffsbestimmungen
2.3 Optimierungsziele
  2.3.1 Externe Verbindungen
  2.3.2 Bounded-Size-Partitionierung
2.4 Partitionierungsalgorithmen
  2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus
  2.4.2 Erweiterungen des Kernighan-Lin-Algorithmus
  2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus
  2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus
2.5 Zusammenfassung

## Slide 2: 2.1 Einführung
Verhaltensentwurf Logischer Entwurf
Layoutsynthese
Layoutverifikation
Chip
Floorplanning
Platzierung
Verdrahtung
Kompaktierung
ENTITY test is
port a: in bit;
end ENTITY test;
Partitionierung
Herstellung
Systemspezifikation
Architekturentwurf
Schaltungsentwurf
Verpackung/Test

## Slide 3: 2.1 Einführung: Partitionierung auf Hierarchieebenen
Systemebene
Leiterplattenebene
IC-Ebene
Jedes Subsystem (Leiterplatte) kann unabhängig entworfen und gefertigt werden.
Ermittlung von Teilschaltungen auf einer Leiterplatte, die als IC/MCM realisierbar sind.
IC-Schaltungen werden aus Komplexitätsgründen oft in Blöcke aufgeteilt, die sich unabhängig voneinander entwerfen lassen.

## Slide 4: 2.1 Einführung
Die Aufgabe der Partitionierung besteht darin, eine Schaltung in Teilschaltungen, sog. Partitionen oder Blöcke, aufzuteilen (zu partitionieren), wobei die Verknüpfungen der Blöcke untereinander zu minimieren sind.

## Slide 5: 2.1 Einführung: Beispiel
Gesamtschaltung:
Schnittlinie c1: vier externe Verbindungen
1
2
4
5
3
6
7
8
5
6
4
8
7
2
3
1
5
6
4
8
7
2
3
1
Schnittlinie c1
Schnittlinie c2
Block A
Block B
Block A
Block B
Schnittlinie c2: zwei externe Verbindungen

## Slide 6: 2.1 Einführung: Prinzipielle Vorgehensweise
Abbildung der Schaltung in einem Graphen (Elemente = Knoten, Verbindungen = Kanten)
Ermitteln einer Anfangs- Partitionierung
Iterative Partitionierungsverbesserungen unter Berücksichtigung der Optimierungsziele
3
2
1
1
3
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
1
3
2
Rücküberführung der Graphendarstellung in die Schaltungsabbildung

## Slide 7: 2.2 Begriffsbestimmungen
5
6
4
2
1
3
3
2
4
5
6
1
Teilgraph G2: Knoten 1, 2, 6.
Teilgraph G1: Knoten 3, 4, 5.
Geschnittene Kanten bzw. Schnittmenge (Cutset): (1,3), (2,3), (5,6),
Block (Partition)
Zellen

## Slide 8: Kapitel 2 – Partitionierung
2.1 Einführung
2.2 Begriffsbestimmungen
2.3 Optimierungsziele
  2.3.1 Externe Verbindungen
  2.3.2 Bounded-Size-Partitionierung
2.4 Partitionierungsalgorithmen
  2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus
  2.4.2 Erweiterungen des Kernighan-Lin-Algorithmus
  2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus
  2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus

## Slide 9: 2.3 Optimierungsziele
Minimierung der Anzahl der externen Verbindungen
Gleichmäßige bzw. vorgegebene Flächengröße der Blöcke (Bounded-Size-Partitionierung)

## Slide 10: 2.3 Optimierungsziel: Externe Verbindungen
Netze der Schnittmenge (cutset)  verkörpern i.d.R. externe Verdrahtung
Minimierung dieser Schnittmenge angestrebt
Die Wichtung w(e) einer Kante e im Schaltungsgraphen stellt die Kosten dar, die bei der Realisierung dieser Verbindung als externe Verdrahtung entstehen.
Damit ist Zielfunktion Z während der Partitionierung zu minimieren:
Notes:  Psi

## Slide 11: 2.3 Optimierungsziel: Bounded-Size-Partitionierung
s(v) sei die Fläche der Zelle v, Vi die Menge der Zellen des i-ten Blocks
Vorgabe eines oberen Grenzwertes (Upper bound) für die Flächengröße einer jeden Teilschaltung (Block), wobei Fläche des i-ten Blocks mit angegeben wird
Ziel: Schaltung in k Blöcke ungefähr gleicher Größe zu teilen
mit |Vi| = Flächengröße der Menge Vi (i-ter Block) und |V| = Flächengröße der Menge V (Gesamtschaltung).
Wenn alle Schaltungselemente (Zellen, Bauelemente usw.) die gleiche Größe besitzen, reduziert sich die (Un-)Gleichung zu
mit ni = Anzahl der Elemente in Vi , n = Anzahl der Elemente in V, k = Anzahl der Blöcke.

## Slide 12: Kapitel 2 – Partitionierung
2.1 Einführung
2.2 Begriffsbestimmungen
2.3 Optimierungsziele
  2.3.1 Externe Verbindungen
  2.3.2 Bounded-Size-Partitionierung
2.4 Partitionierungsalgorithmen
  2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus
  2.4.2 Erweiterungen des Kernighan-Lin-Algorithmus
  2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus
  2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus

## Slide 13: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus
Gegeben ist ein Graph mit insgesamt 2n Knoten und gewichteten Kanten zwischen beliebigen Knoten.
Gesucht ist die Aufteilung des Graphen in zwei Teilgraphen (Blöcke) mit jeweils n Knoten (Zellen) mit minimalen Schnittkosten (Summe der Gewichte aller geschnittenen Kanten).
2
5
6
3
1
4
7
8
Beispiel: n = 4
Block A
Block B

## Slide 14: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus
Gegeben ist ein Graph mit insgesamt 2n Knoten und gewichteten Kanten zwischen beliebigen Knoten.
Gesucht ist die Aufteilung des Graphen in zwei Teilgraphen (Blöcke) mit jeweils n Knoten (Zellen) mit minimalen Schnittkosten (Summe der Gewichte aller geschnittenen Kanten).
2
5
6
3
1
4
7
8
Beispiel: n = 4
Block A
Block B

## Slide 15: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Begriffe
Kosten D(v) eines Knotens v
D(v) = vextern - vintern ,
wobei
vextern die Anzahl der von der Schnittlinie geschnittenen Kanten des Knotens v und
vintern die Anzahl der nicht von der Schnittlinie erfassten Kanten des Knotens sind.
Hohe Kosten (positiver D-Wert) geben damit einen „Drang“ an, die Teilmenge zu wechseln, während niedrige Kosten (negativer D-Wert) ein gewisses „Bleiberecht“ verkörpern.
2
5
6
3
1
4
7
8
Knoten 3:
D(3) = 3-1=2
Knoten 7:
D(7) = 2-1=1

## Slide 16: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Begriffe
Gewinnwert zweier Knoten a und b
g = D(a) + D(b) - 2* c(a,b),
wobei
D(a), D(b) die Kosten der Knoten a, b
c(a,b) = 1, wenn zwischen a und b eine Kante existiert, andernfalls gilt c(a,b) = 0.
g gibt damit an, wie sinnvoll es hinsichtlich der Schnittkosten des Graphen ist, die beiden betrachteten Knoten auszutauschen.
Je größer g ist, umso mehr wird die Gesamtanzahl der geschnittenen Kanten verringert.
2
5
6
3
1
4
7
8

## Slide 17: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Begriffe
Gewinnwert zweier Knoten a und b
g = D(a) + D(b) - 2* c(a,b),
wobei
D(a), D(b) die Kosten der Knoten a, b
c(a,b) = 1, wenn zwischen a und b eine Kante existiert, andernfalls gilt c(a,b) = 0.
2
5
6
3
1
4
7
8
Knoten 3:
D(3) = 3-1=2
Knoten 7:
D(7) = 2-1=1
g (3,7) = D(3) + D(7) - 2* c(a,b) = 2 + 1 – 2 = 1
=> Der Austausch der Knoten 3 und 7 würde die Schnittkosten um 1 verringern.
2
5
6
3
1
4
7
8

## Slide 18: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Begriffe
Gewinnwert zweier Knoten a und b
g = D(a) + D(b) - 2* c(a,b),
wobei
D(a), D(b) die Kosten der Knoten a, b
c(a,b) = 1, wenn zwischen a und b eine Kante existiert, andernfalls gilt c(a,b) = 0.
2
5
6
3
1
4
7
8
Knoten 3:
D(3) = 3-1=2
Knoten 5:
D(5) = 2-1=1
g (3,5) = D(3) + D(5) - 2* c(a,b) = 2 + 1 – 0 = 3
=> Der Austausch der Knoten 3 und 5 würde die Schnittkosten um 3 verringern.
2
5
6
3
1
4
7
8

## Slide 19: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Begriffe
Gewinnwert zweier Knoten a und b
Das Ziel besteht darin, die zwei Knoten a und b zu finden, deren Gewinnwert g am größten von allen möglichen Knotenkombinationen ist, und diese dann auszutauschen.

## Slide 20: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Begriffe
Maximaler positiver Gewinn Gm eines Passes
Der maximale positive Gewinn Gm gibt die Folge von m Vertauschungen innerhalb eines Passes an, die zu einer maximalen Schnittkostenminimierung des Graphen führt.
Konkret ergibt sich Gm aus den aufaddierten Gewinnwerten g von m hintereinander erfolgten Vertauschungen innerhalb eines Passes.

## Slide 21: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus

## Slide 22: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8

## Slide 23: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1
Kosten D(v) jedes Knotens:
Auswahl der Knoten für maximalen Gewinnwert

## Slide 24: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
Auswahl der Knoten für maximalen Gewinnwert
Bisheriger Gewinn des Passes
Kosten D(v) jedes Knotens:
Gewinnwert bei Knotentausch

## Slide 25: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
Auswahl der Knoten für maximalen Gewinnwert
Bisheriger Gewinn des Passes
Gewinnwert bei Knotentausch

## Slide 26: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 6
Nicht fixiert: 1,2,4,6,7,8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3

## Slide 27: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 6
Nicht fixiert: 1,2,4,6,7,8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1

## Slide 28: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 6
Nicht fixiert: 1,2,4,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1 g2 = 3+2-0 = 5
Austausch (4,6)
G2 = G1+g2 =8
Auswahl der Knoten für maximalen Gewinnwert
Bisheriger Gewinn des Passes
Gewinnwert bei Knotentausch

## Slide 29: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 6
Nicht fixiert: 1,2,4,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 1
Nicht fixiert: 1,2,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 7
Nicht fixiert: 2,8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1 g2 = 3+2-0 = 5
Austausch (4,6)
G2 = G1+g2 =8
D(1) = -3 D(7)=-3 D(2) = -3 D(8)=-3 g3 = -3-3-0 = -6
Austausch (1,7)
G3= G2 +g3 = 2
Bisheriger Gewinn des Passes
Auswahl der Knoten für maximalen Gewinnwert
Gewinnwert bei Knotentausch

## Slide 30: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: 1,2,3,4,5,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 9
Nicht fixiert: –
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 6
Nicht fixiert: 1,2,4,6,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 1
Nicht fixiert: 1,2,7,8
2
5
6
3
1
4
7
8
Schnittkosten: 7
Nicht fixiert: 2,8
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1 g2 = 3+2-0 = 5
Austausch (4,6)
G2 = G1+g2 =8
D(1) = -3 D(7)=-3 D(2) = -3 D(8)=-3 g3 = -3-3-0 = -6
Austausch (1,7)
G3= G2 +g3 = 2
D(2) = -1 D(8)=-1
g4 = -1-1-0 = -2
Austausch (2,8)
G4 = G3 +g4 = 0

## Slide 31: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
Maximaler positiver Gewinn Gm = 8 bei m = 2.
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1 g2 = 3+2-0 = 5
Austausch (4,6)
G2 = G1+g2 =8
D(1) = -3 D(7)=-3 D(2) = -3 D(8)=-3 g3 = -3-3-0 = -6
Austausch (1,7)
G3= G2 +g3 = 2
D(2) = -1 D(8)=-1
g4 = -1-1-0 = -2
Austausch (2,8)
G4 = G3 +g4 = 0

## Slide 32: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
Maximaler positiver Gewinn Gm = 8 bei m = 2.
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1 g2 = 3+2-0 = 5
Austausch (4,6)
G2 = G1+g2 =8
D(1) = -3 D(7)=-3 D(2) = -3 D(8)=-3 g3 = -3-3-0 = -6
Austausch (1,7)
G3= G2 +g3 = 2
D(2) = -1 D(8)=-1
g4 = -1-1-0 = -2
Austausch (2,8)
G4 = G3 +g4 = 0
Da Gm > 0, werden die m Vertauschungen (3,5) und (4,6) durchgeführt.
2
5
6
3
1
4
7
8

## Slide 33: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Beispiel
Maximaler positiver Gewinn Gm = 8 bei m = 2.
D(1) = 1 D(5) = 1 D(2) = 1 D(6) = 2 D(3) = 2 D(7) = 1 D(4) = 1 D(8) = 1 g1 = 2+1-0 = 3
Austausch (3,5)
G1 = g1 =3
D(1) = -1 D(6) = 2 D(2) = -1 D(7)=-1 D(4) = 3 D(8)=-1 g2 = 3+2-0 = 5
Austausch (4,6)
G2 = G1+g2 =8
D(1) = -3 D(7)=-3 D(2) = -3 D(8)=-3 g3 = -3-3-0 = -6
Austausch (1,7)
G3= G2 +g3 = 2
D(2) = -1 D(8)=-1
g4 = -1-1-0 = -2
Austausch (2,8)
G4 = G3 +g4 = 0
Da Gm > 0, weiterer Pass notwendig, bis Gm  0 während aller Vertauschungen.
Da Gm > 0, werden die m Vertauschungen (3,5) und (4,6) durchgeführt.
2
5
6
3
1
4
7
8

## Slide 34: 2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus: Anmerkungen
Die notwendige Anzahl der zu durchlaufenden äußeren Schleifen (Pässe) ist nicht abhängig von der Problemgröße; oft reichen bereits vier Pässe aus, um die erzielbare beste Lösung zu finden.
Ein Teil der Knoten-Vertauschungen kann mit einem negativen Gewinnwert g behaftet sein, der durch folgende Vertauschungen innerhalb des Passes kompensiert wird. Auch bei negativen Gewinnwerten sollten die noch verbleibenden Vertauschungen innerhalb eines Passes durchgeführt werden.
Der Algorithmus findet nicht immer die optimale Lösung, ist aber eine schnelle Heuristik.

## Slide 35: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus
Näher zur schaltungstechnischen Realität: Zelle (anstelle Knoten), Block (anstelle Teilgraph), Netz (anstelle Kante)
Es wird immer nur eine Zelle verschoben, d.h. kein Knoten-/Zellenpaar getauscht. Damit anwendbar für Partitionierungen ungleicher Größe.
Das Konzept der Schnittkosten wird erweitert, um auch Hypergraphs (Mehrpunkt-Netze) einzuschließen.
  KL-Algorithmus: Minimierung der geschnittenen Kanten
  FM-Algorithmus: Minimierung der geschnittenen Netze
Die Größen der einzelnen Zellen werden berücksichtigt.

## Slide 36: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus
Gegeben ist ein Graph mit Zellen (Knoten) und gewichteten Netzen (Kanten) zwischen beliebigen Zellen.
Gesucht ist die Aufteilung des Graphen in zwei Blöcke (Teilgraphen) A und B derart, dass die Anzahl der Netze zwischen beiden Blöcken minimiert und gleichzeitig ein vorgegebenes Größenverhältnis der Blöcke eingehalten wird.

## Slide 37: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Begriffe
Gewinnwert einer Zelle g(c)
g(c) = FS(c) – TE(c) ,
wobei
FS(c) die Anzahl der mit der Zelle c verbundenen Netze darstellt, die nicht mit anderen Zellen im gegenwärtigen Block der Zelle c verbunden sind (durch die Schnittlinie kommend nur die Zelle c verbinden) und
TE(c) die Anzahl der mit der Zelle c verbundenen Netze ist, die nicht die Schnittlinie kreuzen
Je höher der Gewinnwert g(c) einer Zelle c ist, umso sinnvoller ist es hinsichtlich einer Minimierung der Schnittmenge, diese Zelle in den anderen Block zu verschieben.
Zelle 2: FS(2) = 0 TE(2) = 1 g(2) = -1
1
3
4
2
5
a
b
c
d
e

## Slide 38: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Begriffe
Gewinnwert einer Zelle g(c)
g(c) = FS(c) – TE(c) ,
wobei
FS(c) die Anzahl der mit der Zelle c verbundenen Netze darstellt, die nicht mit anderen Zellen im gegenwärtigen Block der Zelle c verbunden sind (durch die Schnittlinie kommend nur die Zelle c verbinden) und
TE(c) die Anzahl der mit der Zelle c verbundenen Netze ist, die nicht die Schnittlinie kreuzen
Zelle 1: FS(1) = 2 TE(1) = 1 g(1) = 1
Zelle 2: FS(2) = 0 TE(2) = 1 g(2) = -1
Zelle 3: FS(3) = 1 TE(3) = 1 g(3) = 0
Zelle 4: FS(4) = 1 TE(4) = 1 g(4) = 0
Zelle 5: FS(5) = 1 TE(5) = 0 g(5) = 1
1
3
4
2
5
a
b
c
d
e
1
3
4
2
5
a
b
c
d
e

## Slide 39: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Begriffe
Maximaler positiver Gewinn Gm eines Passes
Der maximale positive Gewinn Gm gibt die Folge von m Verschiebungen innerhalb eines Passes an, die zu einer maximalen Schnittkostenminimierung führt.
Konkret ergibt sich Gm aus den aufaddierten Gewinnwerten g von m hintereinander erfolgten Verschiebungen innerhalb eines Passes.

## Slide 40: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Begriffe
Verhältnisfaktor und Gleichgewichtskriterium
Da beim FM-Algorithmus die Zellen einzeln verschoben werden, ist eine Berücksichtigung der Partitionierungsgrößen bei jeder Zellenverschiebung notwendig.
Mittels eines sog. Verhältnisfaktors r wird ein angestrebtes Größenverhältnis der Flächen A und B ausgedrückt:
Mit einem vom Verhältnisfaktor r ableitbaren Gleichgewichtskriterium lässt sich jede Zellenverschiebung auf Einhaltung des durch r vorgegebenen Größenverhältnisses beider Teilflächen verifizieren.

## Slide 41: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Begriffe
Basiszelle
Die zur Verschiebung ausgewählte Zelle wird als Basiszelle bezeichnet.
Diese besitzt den maximalen Zellengewinnwert g(c) unter allen verschiebbaren Zellen und verletzt durch ihre Verschiebung nicht das Gleichgewichtskriterium.
Zelle 1: FS(1) = 2 TE(1) = 1 g(1) = 1
Zelle 2: FS(2) = 0 TE(2) = 1 g(2) = -1
Zelle 3: FS(3) = 1 TE(3) = 1 g(3) = 0
Zelle 4: FS(4) = 1 TE(4) = 1 g(4) = 0
Basiszelle

## Slide 42: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus

## Slide 43: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e
Gegeben: Verhältnisfaktor r = 0,375
s(Zelle_1) = 2 s(Zelle_2) = 4 s(Zelle_3) = 1 s(Zelle_4) = 4 s(Zelle_5) = 5.

## Slide 44: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e
Gegeben: Verhältnisfaktor r = 0,375
s(Zelle_1) = 2 s(Zelle_2) = 4 s(Zelle_3) = 1 s(Zelle_4) = 4 s(Zelle_5) = 5.

## Slide 45: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 46: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 47: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 48: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 49: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 50: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 51: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
c
d
e
b

## Slide 52: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 53: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 54: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
A
B
a
b
c
d
e

## Slide 55: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 56: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 57: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 58: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 59: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 60: 2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus: Beispiel
1
3
4
2
5
B
A
a
b
c
d
e

## Slide 61: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus
Zeit
Kosten
Analogie zum Abkühlungsprozess von metallischen Schmelzen (energieminimales Atomgitter)
Modifikation einer Anfangspartitionierung durch Tausch von zufällig ausgewählten Zellen
Wenn sich Kosten verbessern, wird Tausch ausgeführt
Bei keiner Kostenverbesserung wird Tausch mit temperaturabhängiger (d.h. abnehmender) Wahrscheinlichkeit ausgeführt

## Slide 62: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus
Lösungszustände
Kosten
Anfangslösung
Lokales Optimum
Globales Optimum

## Slide 63: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus

## Slide 64: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel
Gegeben: Schaltung mit sechs Zellen und sechs Netzen, wobei alle Zellen identische Größe besitzen, sowie Netzliste mit Netzgewichten
Gesucht: Aufteilung in zwei Blöcke A und B mit jeweils drei Zellen und minimalen Kosten
w6 = 4
N6 = (2, 3, 6)
w5 = 1
N5 = (1, 5)
w4 = 3
N4 = (4, 5)
w3 = 2
N3 = (2, 3, 6)
w2 = 2
N2 = (1, 2, 5, 6)
w1 = 4
N1 = (1, 4, 5)
Gewichte
Netze
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4

## Slide 65: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 66
Anfangspartitionierung:
A {1,2,3}, B {4,5,6}
Kosten: 13
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
A
B

## Slide 67: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel
Anfangspartitionierung:
A {1,2,3}, B {4,5,6}
Kosten: 13
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
A
B

## Slide 68: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel
Anfangspartitionierung:
A {1,2,3}, B {4,5,6}
Kosten: 13
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
A
B

## Slide 69: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel
Anfangspartitionierung:
A {1,2,3}, B {4,5,6}
Kosten: 13
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
A
B
A {1,2,4}, B {3,5,6}
Kosten: 16
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
B
A

## Slide 70: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel
Anfangspartitionierung:
A {1,2,3}, B {4,5,6}
Kosten: 13
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
A
B
A {1,2,4}, B {3,5,6}
Kosten: 16
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
B
A

## Slide 71: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 72: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 75: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 76: 2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus: Beispiel

## Slide 77
Anfangspartitionierung:
A {1,2,3}, B {4,5,6}
Kosten: 13
Erzielte Lösung:
A {2,3,6}, B {1,4,5}
Kosten: 2
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
1
4
2
5
3
6
N5
N1
N2
N3
N6
N4
A
B
A
B
Die beste Lösung entspricht einer Partitionierung von A {2,3,6} und B {1,4,5}

## Slide 78: Zusammenfassung Kapitel 2 – Partitionierung
2.1 Einführung
2.2 Begriffsbestimmungen
2.3 Optimierungsziele
  2.3.1 Externe Verbindungen
  2.3.2 Bounded-Size-Partitionierung
2.4 Partitionierungsalgorithmen
  2.4.1 Kernighan-Lin (KL)-Algorithmus
  2.4.2 Erweiterungen des Kernighan-Lin-Algorithmus
  2.4.3 Fiduccia-Mattheyses (FM)-Algorithmus
  2.4.4 Simulated-Annealing (SA)-Algorithmus
2.5 Zusammenfassung