## Slide 1: Gliederung Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 2: 7.1 Einführung
Verhaltensentwurf Logischer Entwurf
Layoutsynthese
Layoutverifikation
Chip
Floorplanning
Platzierung
Verdrahtung
Kompaktierung
ENTITY test is
port a: in bit;
end ENTITY test;
Partitionierung
Herstellung
Systemspezifikation
Architekturentwurf
Schaltungsentwurf
Verpackung/Test

## Slide 3: 7.1 Einführung
Flächen- verdrahtung
Global- verdrahtung
Fein- verdrahtung
Spezial- verdrahtung
Zuordnung der
Verdrahtung zu
Verdrahtungs-
regionen
(Kap. 5)
Verdrahtung
innerhalb der
Verdrahtungs-
regionen
(Kap. 6)
Verdrahtung
auf gesamter
Layoutfläche
ohne vorherige
Zuweisung
(Kap. 7)
Verdrahtung
der Versor-
gungs- und Taktnetze
(Kap. 7)
Zweistufige Verdrahtung
Verdrahtungsverfahren

## Slide 4: 7.1 Einführung
Die Aufgabe bei der Flächenverdrahtung besteht in der erfolgreichen Einbettung aller Netze auf technologisch und elektrisch sinnvollen Verdrahtungswegen, wobei die Layoutfläche in ihrer Gesamtheit betrachtet wird und die Einbettung ohne eine vorherige globale Zuweisung (Globalverdrahtung) erfolgt.
Dabei sind Randbedingungen (z.B. Kreuzungsfreiheit) einzuhalten und Optimierungsziele (z.B. minimale Verbindungslänge) anzustreben.

## Slide 5: 7.1 Einführung
Netzliste:
Netze mit den durch sie jeweils zu verbindenden Bauelemente-Anschlüssen, z.B.
Technologie-Informationen:
Abstandsregeln Breitenregeln usw.
N1 = {IC1_4, IC3_4}
IC1
4
1
IC2
4
1
IC3
4
1
Metal1
Metal2
Via
Verdrahtungsergebnis:

## Slide 6: 7.2 Begriffsbestimmungen
Rasterverdrahtung bzw. Labyrinthverdrahtung (Grid routing, maze routing)
S
T

## Slide 7: 7.2 Begriffsbestimmungen
Linienverdrahtung (Line probe routing)

## Slide 8: 7.2 Begriffsbestimmungen
Rasterunabhängige bzw. rasterfreie Verdrahtung (Shape based routing)

## Slide 9: 7.2 Begriffsbestimmungen
Verdrahtung der Taktnetze (Clock routing)
Gleichgewichtsbaum (Balanced tree)
H-Baum (H tree)
X-Baum (X tree)

## Slide 10: 7.2 Begriffsbestimmungen
Verdrahtung der Versorgungsnetze (Power routing)
Versorgungsgitter
Baumstruktur

## Slide 11: 7.2 Begriffsbestimmungen
Bus-Verdrahtung (Bus routing)

## Slide 12: 7.2 Begriffsbestimmungen
Symmetrische Signalübertragung (Differential pair routing)
1
1
2
2
(R1, C1) = (R2, C2)

## Slide 13: 7.2 Begriffsbestimmungen
1
2
(R1, C1) = (R2, C2)
Symmetrische Signalübertragung (Differential pair routing)
Differenzielle Übertragung

## Slide 14: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 15: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
Ein verdrahtetes Netz ist ein Hindernis für die nachfolgend zu verbindenden Netze
Reihenfolge der Netzverdrahtung hat maßgeblichen Einfluss auf den Verdrahtungserfolg der einzelnen Netze
Selbst wenn sich alle Netze einzeln verbinden lassen, so kann eine ungünstige Netzreihenfolge dazu führen, dass die Netze nacheinander nicht verdrahtbar sind
Auch ist die erzielte Verdrahtungsqualität stark von der Netzreihenfolge abhängig

## Slide 16: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge: Beispiel
A´
B´
A´
B´
A´
B´
Vorrangige Verdrahtung von Netz A
Vorrangige Verdrahtung von Netz B
Nicht-optimale Verdrahtung beider Netze ermöglicht Verbindungsrealisierung
A
B
A
B
A
B
Verdrahtungserfolg

## Slide 17: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge: Beispiel
A
A´
B
B´
Vorrangige Verdrahtung von Netz A
Vorrangige Verdrahtung von Netz B
A
A´
B
B´
Verdrahtungsqualität

## Slide 18: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
Für n Netze ist die Suche nach der optimalen Reihenfolge von der Rechenkomplexität O(n!), so dass sich diese Aufgabe einer optimalen algorithmischen Lösung entzieht
Bestimmung der Netzreihenfolge oft nach zuvor festgelegten Regeln

## Slide 19: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
A
A´
B
B´
Vorrangige Verdrahtung kürzerer Netze
Vorrangige Verdrahtung längerer Netze
A
A´
B
B´
Variante 1: Verdrahtung von Netz Nj vor Nk, falls Lj < Lk, d.h. kürzere Netze werden zuerst verbunden.
Variante 2: Verdrahtung von Netz Nj vor Nk, falls Lj > Lk, d.h. längere Netze werden zuerst verbunden.

## Slide 20: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
B
C
A
D
D′
C´
B′
A′
B
C
A
D
D′
C´
B′
A′
Folge D-A-C-B oder D-C-B-A (nicht D-B-A-C)
A
B
C
D
Verträglichkeitsgraph (Constraint Graph)
Netzreihenfolge
Variante 3: Verdrahtung von Netz Nj vor Nk, falls Einzelpins von Nj (PNj) innerhalb des minimal umschließenden Rechtecks MR (Nk) des Netzes Nk liegen

## Slide 21: 7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
D´
A
B
C
A´
E
C´
E´
B´
D
 | Pins Innen (Rand) | (N)
MR (A) B C D E | D (B,C) - (A,C,D) - (A) - (-) - (A,C) | 3 3 1 0 2
Variante 4: Verdrahtung von Netz Nj vor Nk, falls (Nj) < (Nk), mit (Nk) Anzahl der Pins in MR (Nk), d.h. es ist das Netz vorrangig zu verdrahten, welches die wenigsten Pins anderer Netze innerhalb seines minimal umschließenden Rechtecks MR hat.
D´
A
B
C
A´
E
C´
E´
B´
D

## Slide 22: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 23: 7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
A
B
dM
dE
dM
x
y

## Slide 24: 7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
Zwischen zwei Punkten existieren i.d.R. mehrere kürzeste Manhattan-Pfade, die alle innerhalb des kleinsten umschreibenden Rechtecks liegen.
Hinweis: Anzahl m der kürzesten Manhattan-Pfade auf hindernisfreien Gitterlinien:
j
k
m = 210
Notes: Lösungsweg dargelegt in:
Pomberger, Dobler: Algorithmen und Datenstrukturen. Pearson. S. 208-211

## Slide 25: 7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
Zwei Punktepaare können kreuzungsfreie kürzeste Manhattan-Pfade besitzen, ohne dass sie kreuzungsfreie kürzeste euklidische Pfade besitzen, aber nicht umgekehrt.
 Schnittpunktbewertung von Flylines zur Verdrahtungs-/Ebenenabschätzung problematisch

## Slide 26: 7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
Wenn zwischen zwei Punktepaaren keine kreuzungsfreien kürzesten Manhattan-Pfade existieren, dann gilt das Gleiche auch für kürzeste euklidische Pfade.
Bei einer nicht-realisierbaren kreuzungsfreien kürzesten Manhattan-Verbindung gibt es auch keine kreuzungsfreie kürzeste euklidische Verbindung
Schnittpunktbewertung von umschließenden Rechteck zur Verdrahtungs- bzw. Ebenenabschätzung sinnvoll

## Slide 27: 7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
Der Manhattan-Abstand dM ist oft kaum größer als der euklidische Abstand dE:
1.41 im ungünstigsten Fall, d.h. quadratische Anordnung
1.27 im statistischen Mittel ohne Hindernisse
1.15 im statistischen Mittel mit Hindernissen
 Manhattan-Verdrahtung weit verbreitet

## Slide 28: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 29: 7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
GND
Vdd
?

## Slide 30: 7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
Die Verdrahtung der Versorgungs- und Masseleitungen ist in einer Ebene unter folgenden Voraussetzungen immer möglich:
  Jede Zelle hat nur jeweils einen Anschlusspunkt für Vdd und GND
  Zellenabstand ist immer ausreichend für die Verdrahtung beider Netze zwischen den Zellen
Nutzung einer Hamiltonschen Linie, die durch alle Zellen derart verläuft, dass die Anschlüsse des einen Netzes immer links und die des anderen Netzes immer rechts liegen

## Slide 31: 7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
GND
Vdd
Hamiltonsche Linie

## Slide 32: 7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
Schritt 1: Planar-topologische Darstellung der Netze
  Unter Beachtung der Hamiltonschen Linie sind zwei Bäume zu generieren, einer vom linken und der andere vom rechten Schaltungsrand
  Die Verdrahtungswege richten sich nach den Pinanschlüssen, wobei diese, vom Abstand zum linken bzw. rechten Schaltungsrand ausgehend, streng nacheinander angeschlossen werden.
GND
Vdd

## Slide 33: 7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
Vdd
Schritt 1: Planar-topologische Darstellung der Netze
Schritt 2: Breitenberechnung der Netzsegmente
  Die Breiten der einzelnen Netzsegmente ergeben sich aus den maximalen Segmentströmen
  An Segmente angeschlossenen Zellen-Stromwerten sind dazu aufzuaddieren
  Umrechnen der segmentbehafteten Stromwerte in Breitenangaben für die einzelnen Baumsegmente
GND
Vdd
GND

## Slide 34: 7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
Schritt 1: Planar-topologische Darstellung der Netze
Schritt 2: Breitenberechnung der Netzsegmente
Schritt 3: Einbettung der Netzsegmente in die Verdrahtungsebene
GND
Vdd

## Slide 35: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 36: 7.6 Optimierungsziele
Das wesentliche Ziel bei der Flächenverdrahtung besteht in der elektrisch und technologisch gültigen Verbindung aller Netze einer Schaltung entsprechend der Netzliste.
Oft noch weitere Ziele, z.B.
  Minimierung der Gesamtverbindungslänge bzw. der Netzlänge des jeweils längsten Netzes
  Minimierung der Viaanzahl
  Minimierung der für die Verdrahtung benötigten Fläche und Ebenenanzahl
  Gleichverteilung der Verdrahtungsdichte
  Vermeidung von Kopplungen zwischen benachbarten Leitungen.

## Slide 37: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 38: 7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen

## Slide 39: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
dpitch
dpitch
s
b
s … mimimaler Abstand b … maximale Breite des Leiterzuges bzw. Vias Rasterabstand: s + b = dpitch

## Slide 40: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
1961 von Lee vorgestellt
Findet immer einen Weg zwischen zwei Punkten, sofern ein derartiger Weg existiert
Auch ist garantiert, dass der gefundene Weg der kürzest mögliche ist

## Slide 41: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
Ablauf:
Wellenausbreitung von Start- zum Zielpunkt
S
T

## Slide 42: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
Ablauf:
Wellenausbreitung von Start- zum Zielpunkt
Rückverfolgung
S
T

## Slide 43: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
Ablauf:
Wellenausbreitung von Start- zum Zielpunkt
Rückverfolgung
Aufräumphase
S
T

## Slide 44: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
Lee-Algorithmus
Auswahl der Rasterpunkte für Start (S) und Ziel (T).
Ausbreitungsphase von S nach T. Indizieren aller freien Nachbarpunkte des Rasterpunktes i mit i +1, beginnend bei S mit Index 0 und so lange fortfahrend, bis T indiziert ist oder keine Indizierungen mehr möglich sind. Im letzteren Fall ABBRUCH.
Rückverfolgungsphase von T nach S. Iteratives Rückverfolgen des Verdrahtungsweges vom jeweiligen Rasterpunkt i zum Punkt i -1, beginnend bei T und endend bei S, wobei Richtungsänderungen zu minimieren sind.
Markieren der Rasterpunkte des Verdrahtungsweges als belegt, Löschen aller Indizierungen. ENDE.

## Slide 45: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Beispiel
a) Ausbreitungsphase
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
T
S

## Slide 46: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Beispiel
a) Ausbreitungsphase
b) Rückverfolgungsphase
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
T
S
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
5
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
T
S
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 47: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Beispiel
c) Aufräumphase
3
2
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
T
S
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

## Slide 48: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Beispiel
c) Aufräumphase
3
2
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
T
S
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
T
S

## Slide 49: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Modifikationen
T
S
S
T
Einsparung von Rechenzeit
Geeignete Auswahl des Startpunktes

## Slide 50: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Modifikationen
S
T
Einsparung von Rechenzeit
Gleichzeitige Ausbreitung (Double fan-out)

## Slide 51: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Modifikationen
S
T
Einsparung von Rechenzeit
Suchraum-Begrenzung (Framing)

## Slide 52: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Modifikationen
S
T
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
3
3
1
1
2
3
2
3
2
3
3
Einsparung von Speicherplatz
1,2,3-Sequenz
 drei Bit pro Rasterpunkt

## Slide 53: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Modifikationen
S
T
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Einsparung von Speicherplatz
1,1,2,2-Sequenz
 zwei Bit pro Rasterpunkt

## Slide 54: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Multi-Pin-Netze
Verbindung S-T3
T4
S
T2
T3
T1
Verbindung von Multi-Pin-Netzen

## Slide 55: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Multi-Pin-Netze
Verbindung S-T3
Anschluss T2, T1
T4
S
T2
T3
T1
T4
S
T2
T3
T1
Verbindung von Multi-Pin-Netzen

## Slide 56: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Multi-Pin-Netze
Verbindung S-T3
Anschluss T2, T1
Anschluss T4
T4
S
T2
T3
T1
T4
S
T2
T3
T1
T4
S
T2
T3
T1
Verbindung von Multi-Pin-Netzen

## Slide 57: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Multi-Pin-Netze
Originale Netzverbindung
T4
S
T2
T3
T1
Verbindungsoptimierung

## Slide 58: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Multi-Pin-Netze
Originale Netzverbindung
Auftrennung in Teilnetze
T4
S
T2
T3
T1
T4
S
T2
T3
T1
Verbindungsoptimierung

## Slide 59: 7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee: Multi-Pin-Netze
Originale Netzverbindung
Auftrennung in Teilnetze
Netz nach Neuverdrahtung
T4
S
T2
T3
T1
T4
S
T2
T3
T1
T4
S
T2
T3
T1
Verbindungsoptimierung

## Slide 60: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
IC1
4
1
IC2
4
1
IC3
4
1
Metal1 (H-Ebene)
Metal2 (V-Ebene)
Via
Vorzugsrichtungen

## Slide 61: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
Optimierte Wegsuche hinsichtlich Wegkosten, welche die Vorzugsrichtungen in den einzelnen Ebenen sowie Kosten für Vias berücksichtigen und gegeneinander abwägen
Damit Ebenenwechsel kostenoptimiert, nämlich nur dann, wenn die durch Verlegung in Vorzugsrichtung niedrigeren Kosten die aufgrund eines damit verbundenen Ebenenwechsels notwendigen Viakosten kompensieren
Einhaltung von Vorzugsrichtungen von der jeweiligen Segmentlänge abhängig, d.h. kurze Segmente toleriert man auch auf der Ebene mit einer dem Segment entgegengesetzten Vorzugsrichtung
S
T
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)

## Slide 62: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
Während der Wegsuche werden jedem Rasterpunkt α zwei Bewertungskriterien dw(α) und dm(α) zugeordnet:
  Die Wegkosten dw(α) des Rasterpunktes α, die seine gewichtete Entfernung zum Start verkörpern. Einbezogenen Faktoren: horizontale und vertikale Abstandsgewichtungen in der Verdrahtungsebene z, d.h. wh(z) und wv(z), sowie Viakosten wvia.
  Die Zielentfernung dm(α), welche die Manhattan-Entfernung des Rasterpunktes α zum Ziel angibt.
Der Rasterpunkt αi mit minimaler Summe dw(αi) + dm(αi) indiziert jeweils seine Nachbarn. Gibt es hier mehrere Rasterpunkte αi , so ist der Punkt mit minimaler Manhattan-Entfernung zum Ziel zu nehmen.
Rückverfolgung nach Zielerreichung

## Slide 63: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
Die Start- und Ziel-Rasterpunkte S und T sind jeweils auf beiden Ebenen vorhanden.
In jedem Rasterpunkt sind die gewichtete Entfernung zum Start (Wegkosten) und die Manhattan-Entfernung zum Ziel (Zielentfernung) angegeben
5
0
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel

## Slide 64: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
Für Ermittlung der Wegkosten (gewichtete Entfernung zum Start) notwendigen Faktoren der horizontalen und vertikalen Abstandsgewichtung:
  wh(Ebene 1) = 1, wv(Ebene 1) = 2,
  wh(Ebene 2) = 2, wv(Ebene 2) = 1,
  wvia = 1
Erste Ebene mit horizontaler und zweite Ebene mit vertikaler Vorzugsrichtung
5
0
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Ebene 2 (V)
2
6
6
1
+
1
6
2
+
Ebene 1 (H)
6

## Slide 65: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
5
0
5
0
Start
Ziel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Schritt 1:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Punkt, der seine Nachbarn als nächstes indiziert
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 66: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
1
6
6
2
+
5
0
5
0
5
0
Start
Ziel
Schritt 1:
Schritt 2:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 67: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
1
6
6
2
+
5
0
5
0
5
0
Start
Ziel
Schritt 1:
Schritt 2:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Ehemaliger Punkt mit minimaler Summe
(möglicher Rückverfolgungsweg)
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 68: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
1
6
6
2
+
5
0
5
0
5
0
Start
Ziel
Schritt 1:
Schritt 2:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Aktueller Punkt mit minimaler Summe, der
seine Nachbarn als nächstes indiziert
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung
?

## Slide 69: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
1
6
6
2
+
1
6
6
2
+
2
6
6
1
+
5
0
5
0
5
0
Start
Ziel
Schritt 1:
Schritt 3:
Schritt 2:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 70: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
1
6
6
2
+
1
6
6
2
+
2
6
6
1
+
5
0
5
0
5
0
Start
Ziel
Schritt 1:
Schritt 3:
Schritt 2:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Aktueller Punkt mit minimaler Summe, der
seine Nachbarn als nächstes indiziert
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung
?

## Slide 71: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
2
6
6
1
+
1
6
6
2
+
1
6
6
2
+
2
6
6
1
+
5
0
5
0
5
0
Start
Ziel
3
5
6
2
+
3
7
+
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
Schritt 1:
Schritt 4:
Schritt 3:
Schritt 2:
Start
Ziel
Gewichtete Entfernung zum Start
Manhattan- Entfernung zum Ziel
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 72: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
3
5
6
2
+
3
7
+
3
5
6
2
+
3
7
+
3
5
+
3
7
+
3
5
+
3
5
4
4
+
3
7
+
+
+
2
6
5
3
+
3
7
+
2
6
4
5
+
3
7
+
+
2
6
4
5
+
3
7
+
+
2
6
4
5
+
3
7
+
+
Schritt 5:
Schritt 6:
Schritt 7:
Schritt 8:
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 73: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
2
6
4
5
+
3
7
+
+
3
5
3
5
+
3
7
+
+
+
+
3
5
2
7
+
3
7
+
+
+
+
+
3
5
1
9
+
3
7
+
+
+
+
+
+
3
5
1
9
+
3
7
+
+
+
+
+
+
2
6
4
5
+
3
7
+
+
6
3
2
6
4
5
+
3
7
+
+
6
3
8
2
2
6
4
5
+
3
7
+
+
7
2
+
Schritt 9:
Schritt 10:
Schritt 11:
Schritt 12:
Via
Via
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 74: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Beispiel
Ebene 1 (H)
Ebene 2 (V)
3
5
1
9
+
3
7
+
+
+
+
+
+
3
5
1
9
+
3
7
+
+
+
+
+
+
2
6
4
5
+
3
7
+
+
8
1
+
+
2
6
4
5
+
3
7
+
+
9
0
+
+
+
Schritt 13:
Schritt 14:
S
T
S
S
T
T
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 75: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Adaptive Optimierung
S
T
Verbindung in vertikaler Ebene
Verbindung in horizontaler Ebene
Via
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung

## Slide 76: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Adaptive Optimierung
S
T
S
T
Kürzeste Verbindung S-T
Minimierung der blockierten Fläche
S
T
Verbindung in vertikaler Ebene
Verbindung in horizontaler Ebene
Via
Nach Müller, H.: Algorithmen zur Mehrlagenverdrahtung
Blockierte Fläche

## Slide 77: 7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung: Adaptive Optimierung
S
T
Vorgehensweise
Flexible, ortsabhängige Anpassung der horizontalen und vertikalen Abstandsgewichte, z.B. auf H-Ebene
  wh(H-Ebene) = 2, in unmittelbarer Nähe eines H-Elements = 1, damit „Heranziehen“ eines neuen H-Elements an ein schon existierendes
  wv(H-Ebene) = 4, in unmittelbarer Nähe eins V-Elements = 2, damit Tolerierung eines neuen V-Elements neben einem schon existierenden
wh(H-Ebene) = 2
wh(H-Ebene; H-Nachbar) = 1
wv(V-Ebene) = 2
wv(V-Ebene; V-Nachbar) = 1

## Slide 78: 7.7.3 Linienverdrahtung
Nachteile der Rasterverdrahtung (Zeit- und Speicherbedarf) führten zur Entwicklung von Linienverdrahtern
Aussendung von (Such-)Strahlen vom Start- und vom Zielpunkt bis zu deren Überschneidung
Vorteil: schnelle Wegfindung
Nachteile:
  Nicht immer wird Weg gefunden, auch wenn einer existiert
  Gefundener Weg muss nicht der kürzest mögliche sein

## Slide 79: 7.7.3 Linienverdrahtung
Zielpunkt
Startpunkt
T
S

## Slide 80: 7.7.3 Linienverdrahtung
Ziel Strahl 1
Start Strahl 1
Zielpunkt
Startpunkt
T
S

## Slide 81: 7.7.3 Linienverdrahtung
Ziel Strahl 1
Start Strahl 1
Zielausbreitung 2
Startausbreitung 2
Zielpunkt
Startpunkt
T
S

## Slide 82: 7.7.3 Linienverdrahtung
Ziel Strahl 1
Start Strahl 1
Startausbreitung 2
Zielpunkt
Startpunkt
T
S
Schnittpunkt Start- und Zielausbreitung
Zielausbreitung 2

## Slide 83: 7.7.3 Linienverdrahtung
Zielpunkt
Startpunkt
T
S
Vom Schnittpunkt aus- gehende Rückverfolgung

## Slide 84: 7.7.3 Linienverdrahtung
Zielpunkt
Startpunkt
T
S

## Slide 85: 7.7.3 Linienverdrahtung: Mikami-Tabuchi-Algorithmus
Sowohl vom Start- als auch vom Zielpunkt ausgehend werden jeweils zwei Geraden (horizontal und vertikal) angelegt, bis sie auf ein Hindernis oder auf den Rand des Verdrahtungsbereiches treffen
Geraden als sog. Versuchslinien (Trial lines) vom Grad Null abgespeichert
In jeder Iteration i werden zwei Schritte durchgeführt:
  Jede Versuchslinie vom Grad i wird einzeln betrachtet, indem jeder Punkt auf dieser als Ausgangspunkt (Base point) einer senkrecht dazu liegenden neuen Versuchlinie vom Grad i +1 dient
  Sollte eine Versuchslinie vom Grad i +1 eine Versuchlinie vom anderen Ausgangspunkt schneiden: Rückverfolgung Andernfalls werden alle Versuchslinien vom Grad i +1 abgespeichert und Schritt 1 wiederholt.

## Slide 86: 7.7.3 Linienverdrahtung: Mikami-Tabuchi-Algorithmus
Algorithmus
Erzeugen zweier Expansionslinien 1 bzw. 1′, die an den beiden zu verbindenden Pins S bzw. T starten und bis zum nächsten Hindernis oder Chiprand gehen.
Falls Geraden j und j′ oder j und (j -1)′ oder (j -1) und j′ sich schneiden, Rückverfolgung auf den Geraden j und j′, (j -1) und (j -1)′, (j -2) und (j -2)′ usw., beginnend am Schnittpunkt. ENDE.
Andernfalls weiter mit Schritt 3.
Erzeugen von Versuchslinien (j +1) bzw. (j +1)′ senkrecht zu j bzw. j′ in allen Ausgangspunkten auf j bzw. j′.
Weiter mit Schritt 2.

## Slide 87
Versuchslinien vom Startpunkt
Versuchslinien vom Zielpunkt
1
1
1‘
1. Ausbreitung Versuchslinien Grad 1
1‘
T
S

## Slide 88
Versuchslinien vom Startpunkt
Versuchslinien vom Zielpunkt
Ausgangspunkte, Grad 1
1
1
1‘
1. Ausbreitung Versuchslinien Grad 1 und 2
1‘
T
S

## Slide 89
Versuchslinien vom Startpunkt
Versuchslinien vom Zielpunkt
Ausgangspunkte, Grad 1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
1. Ausbreitung Versuchslinien Grad 1 und 2
2‘
1‘
2‘
2‘
2‘
T
S

## Slide 90
Versuchslinien vom Startpunkt
Versuchslinien vom Zielpunkt
Ausgangspunkte, Grad 1
Ausgangspunkte, Grad 2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2‘
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
1. Ausbreitung Versuchslinien Grad 1 und 2
2. Ausbreitung Versuchslinien Grad 3 mit Schnittpunkt
Schnittpunkt
1‘
2‘
2‘
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
2‘
T
S
T
S

## Slide 91
Versuchslinien vom Startpunkt
Versuchslinien vom Zielpunkt
Ausgangspunkte, Grad 1
Ausgangspunkte, Grad 2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2‘
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
1‘
1. Ausbreitung Versuchslinien Grad 1 und 2
2. Ausbreitung Versuchslinien Grad 3 mit Schnittpunkt
3. Rückverfolgung
Schnittpunkt
2‘
2
1
3
1‘
2‘
2‘
2‘
2‘
1‘
2‘
2‘
2‘
T
S
T
S
T
S
Schnittpunkt

## Slide 92: 7.7.3 Linienverdrahtung: Hightower-Algorithmus
1969 veröffentlicht
Unterschied zu Mikami-Tabuchi-Algorithmus: nur jeweils eine Gerade aussendend
Aktuelles Hindernis: von diesem ausgehende vertikale oder horizontale Linie schneidet den aktuell betrachteten Ausbreitungspunkt
Fluchtpunkte: mindestens eine der von diesen ausgehende Linien (Fluchtlinien) schneidet nicht aktuelles Hindernis

## Slide 93: 7.7.3 Linienverdrahtung: Hightower-Algorithmus
Algorithmus
Erzeugen zweier Expansionslinien 1 bzw. 1′, die an den beiden zu verbindenden Pins S bzw. T starten und bis zum nächsten Hindernis oder Chiprand gehen.
Falls Geraden j und j′ oder j und (j -1)′ oder (j -1) und j′ sich schneiden, Rückverfolgung auf den Geraden j und j′, (j -1) und (j -1)′, (j -2) und (j -2)′ usw., beginnend am Schnittpunkt. ENDE.
Andernfalls weiter mit Schritt 3.
Erzeugen zweier Fluchtlinien (j +1) bzw. (j +1)′ senkrecht zu j bzw. j′ in solchen Fluchtpunkten, die
  weit genug entfernt von den letzten Fluchtpunkten sind, um das aktuelle Hindernis zu überwinden,
  dicht genug am letzten Fluchtpunkt bzw. Pin liegen, um Überlängen zu vermeiden.
Weiter mit Schritt 2.

## Slide 94
Fluchtlinien vom Startpunkt
Fluchtlinien vom Zielpunkt
1
1
1‘
1. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 1
1‘
T
S

## Slide 95
1
1
1‘
1. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 1 und 2
1‘
T
S
a
a‘
Fluchtlinien vom Startpunkt
Fluchtlinien vom Zielpunkt
Fluchtpunkte, Grad 1

## Slide 96
2
1
1
1‘
1. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 1 und 2
2‘
1‘
T
S
a
a‘
Fluchtlinien vom Startpunkt
Fluchtlinien vom Zielpunkt
Fluchtpunkte, Grad 1

## Slide 97
2
1
1
3
2‘
1‘
2
1
1
1‘
1. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 1 und 2
2. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 3 mit Schnittpunkt
Schnittpunkt
1‘
2‘
1‘
T
S
T
S
a
a‘
a
a‘
b
c
Fluchtlinien vom Startpunkt
Fluchtlinien vom Zielpunkt
Fluchtpunkte, Grad 1
Fluchtpunkt, Grad 2

## Slide 98
2
1
1
3
2‘
1‘
2
1
1
1‘
1‘
1. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 1 und 2
2. Ausbreitung Fluchtlinien Grad 3 mit Schnittpunkt
3. Rückverfolgung
Schnittpunkt
2‘
2
1
3
1‘
2‘
1‘
T
S
T
S
T
S
Schnittpunkt
a
a‘
a
a‘
a
a‘
b
c
b
c
Fluchtlinien vom Startpunkt
Fluchtlinien vom Zielpunkt
Fluchtpunkte, Grad 1
Fluchtpunkt, Grad 2

## Slide 99: 7.7.3 Linienverdrahtung: Hightower-Algorithmus
Alternative Illustration des Ablaufs
1
1′
A
1
2
B
C
C′
3
2′
1′
3′
A′
B′
1′
1
2
2′
3
3‘
Schnittpunkt mit längerem Weg

## Slide 100: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 101: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 102: 7.8 Quasiparallele Verdrahtung: Beispiel
A
B
C
E
A
C
D
D
E
B
-> seriell in Manhattan-Geometrie nicht verdrahtbar
B
D
A
B
C
A
E
C
E
D
Serielle Verdrahtung:

## Slide 103: 7.8 Quasiparallele Verdrahtung
Echte parallele Netzabarbeitung nicht möglich -> quasiparallel
Gleichzeitige Betrachtung verhindert Blockierungen
Hierarchische Verdrahtung
Rip-Up and Reroute
S
T

## Slide 104: 7.8.1 Hierarchische Verdrahtung
Erstmals 1983 von Burstein und Pelavin vorgestellt
Das Grundprinzip besteht in einem sukzessiven Schnittverfahren, bei dem eine Reduktion des m x n Verdrahtungsproblems (m, n Anzahl der horizontalen und vertikalen Gitterlinien) auf ständig verfeinerte 2 x n-Raster erfolgt.
Das geschieht durch rekursive Aufteilung der Verdrahtungsfläche in zwei Teilflächen, welche dann durch Schnittlinien weiter aufgespalten werden

## Slide 105: 7.8.1 Hierarchische Verdrahtung: Beispiel
A
B
A´
B´
A
B
A´
B´
A
B
A´
B´
A
B
A´
B´
B´
A´
B
A

## Slide 106: 7.8.2 Rip-Up and Reroute
Bei einer hohen Anzahl von bereits verdrahteten Netzen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese die noch zu verlegenden Verbindungen blockieren.
Rip-up and reroute: bereits verlegte werden Netze wieder aufgetrennt (Rip-up) und nach Verlegen des bisher blockierten Netzes neu verdrahtet (Reroute).
Alternativ Push and shove: „Beiseiteschieben“ blockierender Verbindungen.

## Slide 107: 7.8.2 Rip-Up and Reroute: Minimale Netzauftrennung – Beispiel
S
Z
1
2
1
(1)
S
3
2
(2)
(4)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Z
4
3
3
2
4
5
5
Z
S
5
3
4
2
1
S
S
Z
1
2
1
3
2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
S
T
S
T
S
T
S
T
S
1
2
1
(1)
S
3
2
(2)
(4)
(3)
(3)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Z
S
T
Nach Lienig, J.: Ein Verdrahtungssystem für den rechnergestützten Layoutentwurf von MCMs

## Slide 108: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 109: 7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
MCM
LP
IC
2
6+
20+
60+
Verdrahtungsebenen

## Slide 110: 7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
Raster- verdrahtung
Mehrstufen- Verdrahtung
Planar- verdrahtung
Turm- verdrahtung
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
S
1
2
3
3
4
2
2
1
4
2
T
1
2
5
5
5

## Slide 111: 7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
S
1
2
3
3
4
2
2
1
4
2
T
1
2
5
5
5
Raster- verdrahtung
Mehrstufen- Verdrahtung
Planar- verdrahtung
Turm- verdrahtung

## Slide 112: 7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
Zweite Ebene
Erste Ebene
Verdrahtungsraster
Pinanschlüsse
Vias
Nach Cho, J. D.; Sarrafzadeh, M.: The Pin Redistribution Problem in MCMs
Raster- verdrahtung
Mehrstufen- Verdrahtung
Planar- verdrahtung
Turm- verdrahtung
Viaraster

## Slide 113: 7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
2
1
3
4
5
5
1
4
2
3
b) Auswahl
2
1
3
4
5
5
1
4
2
3
c) Rektilinearer Anschluss
Nach Khoo, K.-Y.; Cong, J.: A Fast Multilayer General Area Router for MCM Designs
2
1
3
4
5
5
1
4
2
3
a) Mögliche Verbindungs-
punkte
Raster- verdrahtung
Mehrstufen- Verdrahtung
Planar- verdrahtung
Turm- verdrahtung

## Slide 114: 7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
Raster- verdrahtung
Mehrstufen- Verdrahtung
Planar- verdrahtung
Turm- verdrahtung

## Slide 115
S
T
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a) Turmzuordnung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
c) Feinverdrahtung
S
T
Ebenen
1 2 3 4 5
Teilweise belegt
Voll belegt
b) Ebenenzuordnung
Turmkanten:
Nach Sherwani, N.; Bhingarde, S., Panyam, A.: Routing in the Third Dimension

## Slide 116: Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung

## Slide 117: 7.10 X-Verdrahtung
Nicht-orthogonaler Verdrahtungsstil auch bei digitalen Schaltungen
Terminologie beruht auf der sog. λ-Geometrie. Der Wert λ repräsentiert hierbei die Anzahl möglicher Verdrahtungsrichtungen in der Ebene in aufeinander folgenden Winkeln von /λ:
  λ = 2 (90 Grad): Manhattan-Verdrahtung (vier Verdrahtungsrichtungen)
  λ = 3 (60 Grad): Y-Verdrahtung (sechs Verdrahtungsrichtungen)
  λ = 4 (45 Grad): X-Verdrahtung (acht Verdrahtungsrichtungen)
Vorteile: Minimierung der Verbindungslänge sowie der benötigten Vias, was sich in einer verringerten Verdrahtungsfläche und verbesserten Signaleigenschaften widerspiegelt
Problem: Heutiger digitaler Entwurfsprozess ist auf orthogonale Strukturen ausgerichtet, womit Erweiterung langwierig und aufwendig

## Slide 118: 7.10.1 Oktilineare Steinerbäume
Verdrahtungsplanung mittels oktilinearer Steinerbäume
Mehr Freiheitsgrade zur optimierten Platzierung der Steinerpunkte

## Slide 119: 7.10.1 Oktilineare Steinerbäume
Oktilinearer Steinerbaum-Algorithmus
Verbinden von jeweils drei benachbarten Netzanschlüssen durch Delaunay-Triangulation
Für jedes Dreieck T : Bestimmung der minimalen oktilinearen Verbindungslänge für die drei beteiligten Netzanschlüsse
Sortieren aller Dreiecke T in aufsteigender Reihenfolge ihrer Verbindungslängen
Für jedes Dreieck T in sortierter Liste:
  Verdrahtung des Dreiecks mit minimaler Verbindungslänge
  Einfügen des neuen Subgraphen in den OMST des Netzes
  Optimieren des OMST.
Nach Ho, T.-Y.; Chang, et. al.: Multilevel Full-Chip Routing for the X-Based Architecture
* Mit dem Verfahren der Delaunay-Triangulation werden Punkte so zu Dreiecken vernetzt, dass innerhalb des Kreises, auf dem die drei Dreieckspunkte liegen, keine anderen Punkte enthalten sind.
*

## Slide 120: 7.10.1 Oktilineare Steinerbäume: Beispiel
(1) Triangulation

## Slide 121: 7.10.1 Oktilineare Steinerbäume: Beispiel
9,5
11,8
7,4
12,5
9,6
8,4
10,6
8,6
12,6
13,4
8,6
(1) Triangulation, (2 / 3) Verbindungslänge
(4 b) Einfügen der Subgraphen
(4 a) Dreiecksverdrahtung

## Slide 122: 7.10.1 Oktilineare Steinerbäume: Beispiel
Nach Ho, T.-Y.; Chang, et. al.: Multilevel Full-Chip Routing for the X-Based Architecture
1,0
1,0
(4 c) Optimieren des oktilinearen Steinerbaums
(4 b) Einfügen der Subgraphen

## Slide 123: 7.10.1 Oktilineare Steinerbäume: Beispiel
Oktilinearer Steinerbaum

## Slide 124: 7.10.2 Oktilineare Wegsuche
1
1
1
1
1
1
1
1
Rückverfolgung
T
1
1
2
2
2
3
2
1
1
2
3
2
3
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
S
1
2
T
Ausbreitung (1)
Ausbreitung (2)
S
T
1
1
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
S

## Slide 125: 7.10.2 Oktilineare Wegsuche
T
S

## Slide 126: Zusammenfassung Kapitel 7 – Flächenverdrahtung
7.1 Einführung
7.2 Begriffsbestimmungen
7.3 Festlegung der Netzreihenfolge
7.4 Manhattan- und euklidische Metrik
7.5 Verdrahtung der Versorgungsnetze
7.6 Optimierungsziele
7.7 Sequentielle Verdrahtungsalgorithmen
7.7.1 Rasterverdrahtung nach Lee
7.7.2 Rasterverdrahtung mit Wegwichtung
7.7.3 Linienverdrahtung
7.8 Quasiparallele Verdrahtung
7.9 Dreidimensionale Verdrahtung
7.10 X-Verdrahtung